## Slide 1: Gaussian Mixture Model을 활용한 유압프레스 공정의 조기 이상 탐지
KAMP(Korea AI Manufacturing Platform) 제조AI 경진대회
곽준우,천세환,최정우

## Slide 2: 목차
1
서론
Introduction
2
사전지식
Preliminary
3
제안방법론
Proposed Method
4
실험
Experiments
5
현장 활용성
Field Application
Notes: 발표는 다섯 부분으로 진행합니다. 먼저 서론에서 유압펌프 이상이 왜 프레스 공정의 문제인지와 문제 정의를 다루고, 사전지식에서 시계열 이상 탐지 접근 방식, 데이터셋, 선행 연구를 소개합니다. 제안방법론에서는 밀도 기반 탐지를 선택한 이유와 전체 프레임워크, 입력 창, Gaussian Mixture Model, 이상 점수와 임계값을 설명합니다. 실험에서는 17개 detector와 비교하고, 마지막으로 현장 활용성을 다룹니다.

## Slide 3: 서론
Fineblanking Press and Hydraulic Pump
❖ 유압펌프 이상은 왜 프레스 공정의 문제가 될까?
공정 조건: 소재 고정력·반대 방향 힘을 먼저 건 뒤 절단력 작용 → 세 힘이 안정적으로 유지되어야 정밀 절단면 확보
펌프 이상의 영향: 프레스 압력 불안정 → 가공품 불량·설비 비가동·검사 및 재작업 부담 증가
  주기적 점검 사이에 이상이 발생할 경우 손해 발생, 작업자 경험에 따라 판단 기준이 달라짐
유압펌프 이상
진동·전류 변화
압력 불안정
세 힘의 균형 붕괴
불량·비가동
검사·재작업·정지
FR: 소재 고정력 / FG: 반대 방향 힘 / FS: 절단력
(그림: Feintool 공식 공정 자료)
Notes: 파인블랭킹은 세 힘의 균형이 핵심이고, 이를 유압펌프가 유지합니다. 펌프 이상은 곧 품질과 가동률 문제로 이어집니다.

## Slide 4: 서론
Problem Definition
❖ AI를 활용해 프레스 공정의 이상탐지를 어떻게 할 수 있을까?
조기 탐지: 프레스 유압펌프의 진동·전류 시계열 데이터로 초기 이상을 조기 탐지하는 예지 보전
설비 상태
시간
P: 이상 시작
F: 고장
이 구간 안에 잡아야 함
사후 보전
고장 후 수리 → 비가동
주기 점검
점검 사이 징후 놓침
AI 예지 보전
이상 직후 경보 → 계획 정비
점검
조기 경보
정상 구간 경보 없음
Notes: 설비는 이상이 시작된 P 시점부터 고장 F까지 서서히 나빠집니다. 고장 후 수리하면 비가동이 생기고, 주기 점검은 점검 사이의 징후를 놓칩니다. AI로 센서를 계속 보면 P 직후 경보를 내고, 정상 구간에서는 경보를 내지 않아 계획 정비로 전환할 수 있습니다.

## Slide 5: 사전지식
Multivariate Time-series Anomaly Detection
❖ 시계열 데이터 이상 탐지에는 어떤 방법이 있을까?
세 가지 접근: 예측(다음 값과의 오차) · 재구축(복원 오차) · 밀도(정상 분포에서의 희소도)
우리의 선택: 현재까지의 관측만으로 바로 점수를 내는 밀도 기반 GMM → 짧은 clip·정상 위주 데이터에 적합
예측 (Forecasting)
time
예측
실제
오차
다음 값을 예측 → 실제와 차이가 크면 이상
AR(AutoRegressive), VAR(Vector AutoRegression), LSTM(Long Short-Term Memory)
재구축 (Reconstruction)
입력
정상 패턴만 학습
복원
차이 = 복원 오차
정상 패턴으로 복원 → 복원이 오차가 크다면 이상
PCA(Principal Component Analysis), AE(AutoEncoder)
밀도 (Density)
흔한 조합
드문 조합
정상 분포 위의 확률 → 정상 분포와 멀어질수록 이상
GMM, KDE(Kernel Density Estimation), LOF(Local Outlier Factor)
Notes: 예측은 다음 값을 맞히지 못하면, 재구축은 정상 패턴으로 복원하지 못하면, 밀도는 정상에서 보기 드문 조합이면 이상으로 봅니다. 우리는 다음 값 예측 없이 지금 관측 조합의 희소도를 바로 보는 밀도 방법을 택했습니다.

## Slide 6: 사전지식
Hydraulic Pump Sensor Dataset
Chart: 진동 채널 0 : v0
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
정상 | 0.0754 | -0.0363 | -0.0485 | 0.0644 | -0.0727 | 0.0001 | 0.0509 | -0.0473 | 0.0766 | 0.0242 | -0.0604 | 0.0143 | -0.0478 | -0.0311 | 0.1056 | 0.0026 | -0.0265 | 0.0144 | -0.0843 | 0.0322 | 0.0605 | -0.0323 | 0.0464 | -0.0162 | -0.071 | 0.046 | -0.0035 | -0.0152 | 0.0568 | -0.0277 | -0.0116 | 0.0231 | -0.0591 | -0.0004 | 0.0518 | -0.0235 | 0.0459 | -0.0119 | -0.0963 | 0.0481 | -0.018 | -0.0061 | 0.0604 | -0.0593 | 0.0188 | 0.0191 | -0.0638 | 0.0559 | 0.0091 | -0.0321
이상 | 0.3155 | -0.303 | -0.2085 | -0.1033 | -0.003 | -0.0347 | 0.1022 | -0.2518 | -0.7207 | -1.0084 | -0.5516 | 0.0562 | 0.7767 | 1.0141 | 0.6657 | 0.1429 | -0.3521 | -0.783 | -0.7428 | -0.3807 | 0.4496 | 0.9758 | 0.4514 | 0.5121 | -0.2984 | -0.2249 | -0.1528 | -0.1711 | 0.0887 | -0.0276 | 0.0207 | 0.0158 | 0.0398 | 0.0716 | 0.0635 | 0.0837 | 0.1108 | 0.0408 | 0.1482 | 0.1272 | 0.1045 | 0.0742 | 0.093 | 0.0916 | 0.0621 | 0.0663 | 0.0414 | 0.0725 | 0.0943 | 0.1075
Chart: 진동 채널 1 : v1
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
정상 | -0.0432 | -0.0009 | -0.0238 | 0.0793 | 0.064 | -0.0367 | 0.0481 | -0.0437 | -0.0891 | 0.0844 | -0.0072 | -0.0649 | 0.0199 | -0.0474 | 0.0587 | 0.1042 | -0.0726 | 0.0009 | 0.0029 | -0.0602 | 0.0782 | 0.0232 | -0.0336 | 0.0194 | -0.0631 | 0.0094 | 0.0715 | -0.0694 | 0.0167 | 0.0625 | -0.0574 | 0.0451 | 0.0294 | -0.085 | -0.0036 | -0.0016 | 0.0032 | 0.0226 | -0.0532 | 0.0495 | 0.0405 | -0.0992 | 0.0509 | 0.0498 | -0.0487 | 0.0353 | -0.0426 | -0.0632 | 0.0459 | -0.0053
이상 | 0.2053 | 0.3092 | 0.2472 | 0.2526 | 0.2623 | 0.1633 | 0.1894 | 0.062 | 0.1866 | 0.1838 | -0.0305 | -0.411 | -0.6346 | -0.2773 | 0.2264 | 0.3529 | 0.2717 | 0.2774 | 0.2535 | -0.2854 | -0.6183 | -0.3124 | 0.3749 | -0.4427 | -0.0329 | -0.0542 | -0.0703 | 0.0291 | 0.2163 | 0.2612 | 0.2698 | 0.2791 | 0.2595 | 0.2196 | 0.2437 | -0.1759 | -0.183 | -0.0973 | -0.1697 | -0.1733 | -0.1316 | -0.128 | -0.1684 | -0.1483 | -0.1654 | -0.1502 | -0.1401 | -0.1364 | -0.1332 | -0.1558
Chart: 전류 : c
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
정상 | 93.1883 | 110.5786 | 115.7028 | 107.2852 | 90.4859 | 62.6773 | 21.9017 | -28.8272 | -80.61 | -105.8043 | -113.9894 | -110.7397 | -95.8419 | -72.704 | -35.1849 | 12.2836 | 66.8929 | 101.6661 | 113.291 | 114.4376 | 102.0553 | 82.62 | 49.487 | 5.5559 | -48.2414 | -92.7627 | -109.6127 | -114.7334 | -106.4808 | -89.2494 | -61.1993 | -20.1027 | 30.9335 | 82.3183 | 107.2534 | 115.3193 | 111.584 | 96.652 | 73.568 | 35.9423 | -11.2909 | -65.9025 | -100.786 | -112.3147 | -113.6315 | -101.4476 | -81.9582 | -49.0836 | -5.0479 | 49.1244
이상 | 34.5707 | 70.3335 | 151.3958 | 147.8195 | 110.8646 | 32.1865 | 185.9665 | -107.2884 | 103.7121 | -59.6047 | -98.9437 | -58.4126 | -41.7233 | -4.7684 | 19.0735 | -10.7288 | 20.2656 | 11.9209 | -183.5823 | -141.8591 | -84.6386 | -54.8363 | -183.5823 | 181.1981 | 87.0228 | 25.034 | 76.294 | 125.1698 | 95.3674 | 128.746 | 72.7177 | 95.3674 | 27.4181 | 90.5991 | 47.6837 | 69.1414 | 72.7177 | 119.2093 | 60.7967 | -7.1526 | 135.8986 | 85.8307 | 79.8702 | 94.1754 | 67.9493 | 44.1074 | 95.3674 | 132.3223 | 181.1981 | 57.2205
x축: clip 시작 후 경과 시간(초)
y축 :원시값 (상부/하부 매핑과 물리 단위는 미확인)
❖ 우리의 데이터는 어떻게 생겼을까?
구성:
  정상 데이터셋 : 599 clip(19,999행)
  이상 데이터셋 : 21 clip(600행), 공백을 기준으로 clip 분리, clip 내부는 0.1초 간격
Clip : 약 8초마다 최대 5초 동안 0.1초 간격으로 연속 수집되는 짧은 측정 구간
Notes: 이상 쪽 진동·전류 진폭이 큽니다. 다만 정상과 이상이 서로 다른 날짜의 한 기록씩이라는 점을 뒤에서 다시 짚습니다.

## Slide 7: 사전지식
Hydraulic Pump Sensor Dataset
❖ 우리의 데이터는 어떻게 생겼을까?
진동 채널 0 : v0
진동 채널 1 : v1
전류 : c
0
10
20
30
40
50
60
(초)
수집 공백
clip 최대 5초
시작 간격 약 8초
구성:
  정상 데이터셋 : 599 clip(19,999행)
  이상 데이터셋 : 21 clip(600행), 공백을 기준으로 clip 분리, clip 내부는 0.1초 간격
Clip : 약 8초마다 최대 5초 동안 0.1초 간격으로 연속 수집되는 짧은 측정 구간
Notes: 데이터는 연속 기록이 아니라 약 8초마다 최대 5초씩 끊겨 들어오는 clip으로 구성됩니다. 진동 두 채널과 전류 모두 같은 시점에 기록이 있고 없습니다. 그래서 공백을 보간하지 않고 clip 안에서만 창을 만듭니다.

## Slide 8: 사전지식
Semi-Supervised Deep Learning for Press Machine Anomaly Detection | Serradilla et al., 2021
❖ 기존의 프레스 공정에서는 어떻게 이상탐지를 하고 있을까?
Semi-supervised: 고장 라벨이 드문 현장 → 정상만으로 정상성을 학습하고, 벗어난 정도(damage index)가 임계값을 넘으면 이상
프레스 사례 : stroke별 12개 센서를 2D-CNN-AE(2D Convolutional Neural Network AutoEncoder)로 복원 → 오차가 정상 검증 95 백분위를 넘으면 이상
Supervised vs. Semi-supervised
(a) 정상 + 고장 라벨
분류 경계 학습
정상 영역
(b) 정상만 학습
정상 영역 밖 = 이상
Stroke: 12 sensors
speed · power · force · position
Encoder
Decoder
2D-CNN-AE
정상 stroke 516개만 학습
damage index
= RMSE(x, x̂)
> 정상 검증 p95 → 이상
RMSE: Root Mean Squared Error
threshold
damage index
Force↑
Force 선행
Power↑
Switch
정상
합성 고장 평균 F1
2D-CNN-AE
0.99
Null-space
0.92
현장 기술자
0.82
Notes: 프레스 현장에서는 고장 데이터를 모으기 어렵기 때문에, 정상 데이터만으로 정상성을 배우고 그 경계를 벗어나는 정도로 이상을 판단하는 semi-supervised 방식이 주로 쓰입니다. Serradilla 등은 프레스 stroke 신호를 autoencoder로 복원해 복원 오차가 정상 검증의 95 백분위를 넘으면 이상으로 봤고, 합성 고장에서 F1 0.99로 현장 기술자 판단(0.82)보다 높았습니다. 우리 모델도 같은 골격을 따르되 0.1초 시점 단위로 판단합니다.

## Slide 9: 제안방법론
Why Density-based Detection?
❖ 우리의 데이터셋에는 어떤 이상 탐지 모델이 적합할까?
계승: 정상만 학습 + 정상 분위수 임계값이라는 semi-supervised 구조는 그대로 유지
차이: 짧은 clip에서 0.1초마다 판단해야 함 → stroke 전체를 복원하는 AE 대신 짧은 창의 희소도를 바로 재는 밀도 모델 선택
  17개 방법 비교에서도 기본 GMM F1 0.928로 최고 → Experiments에서 검증
stroke 1회 전체 (× 12개 센서)
2D-CNN-AE
복원 오차
판단 시점
stroke 1
stroke 2
stroke 3
● stroke가 끝나야 1번 판단
우리: 유압펌프 clip
최근 4관측 창 (× 3개 센서), 0.1초씩 이동
GMM
희소도
판단 시점
clip 1
clip 2
● 0.3초부터 0.1초마다 판단 → 짧은 clip에서도 조기 경보
공통 정상 데이터만 학습 · 정상 점수의 분위수로 임계값 결정 · 이상 라벨은 테스트셋에만 사용
Notes: 기존 사례에서 가져온 것은 정상만 학습하고 정상 분위수로 임계값을 정하는 semi-supervised 구조입니다. 다만 그 사례는 stroke 하나가 끝난 뒤 전체 신호를 복원해 판단하는 반면, 우리 데이터는 짧은 clip이고 과제는 조기 탐지입니다. 그래서 최근 0.3초 창만 보고 바로 희소도를 재는 밀도 모델 GMM을 택했고, 이 선택은 Experiments의 17개 방법 비교에서 확인합니다.

## Slide 10: 제안방법론
Overall Framework
❖ 우리의 모델은 매 순간 어떻게 이상을 판단할까?
학습 (정상 데이터만): 정상 창 의 분포 를 GMM으로 학습하고, 보정 데이터로 경보 임계값 결정
판단 (0.1초마다): 새 창의 점수 가 를 넘으면 그 시점에 경보
Offline training
정상 학습 창 9,394개 (normal only)
EM fit
z₁
z₂
Learned density p(z) = Σk πk N(z | μk, Σk)
normal window
fault window
Online detection
0.1초마다 새 창 zt 평가
xt−3, …, xt
zt (12-dim)
1
10
100
1000
θ = 17.2
calibration scores (normal)
alarm region
6.0
91.6
s = −log p(z)

## Slide 11: 제안방법론
Causal Input Window
❖ 모델은 매 순간 무엇을 보고 판단할까?
입력 창: 과거 3시점 + 현재 1시점을 쌓은 (W = 3) → 3센서 × 4시점 = 12차원
판단 규칙: clip 경계·미래 값은 사용하지 않고, 처음 3시점(0.0~0.2초)은 관측된 값만으로 판정
한 clip의 센서 기록 (0.1초 간격)
0.0초
0.1초
0.2초
0.3초
0.4초
0.5초
0.6초
v0
v0
v0
v0
v0
v0
v0
v1
v1
v1
v1
v1
v1
v1
c
c
c
c
c
c
c
미래
판단
3차원
6차원
9차원
z0.3
z0.4
z0.5
0.0~0.2초는 창이 덜 차서 관측된 값만으로 판정 (3·6·9차원) → 0.3초부터 12차원 창
z0.3
v0
v1
c
v0
v1
c
v0
v1
c
v0
v1
c
z0.4
v0
v1
c
v0
v1
c
v0
v1
c
v0
v1
c
z0.5
v0
v1
c
v0
v1
c
v0
v1
c
v0
v1
c
t−3
t−2
t−1
t
0.1초씩 밀리며 매 시점 새 12차원 벡터 → 같은 색 = 같은 시점 값
판단 규칙
미래 값 사용 X
현재 시점까지만 보고 판단 (실시간과 동일)
clip A
clip B
경계 넘는 창 X
공백 사이 값을 이어 붙이거나 보간하지 않음
Notes: W=3은 과거 3시점과 현재 1시점의 세 센서 값을 쌓은 12차원 벡터입니다. 0.0·0.1·0.2초에는 관측된 3·6·9차원 주변분포로 판정하고 0.3초부터 전체 12차원 분포로 판정합니다. 미래값과 클립 경계를 넘는 값은 사용하지 않습니다.

## Slide 12: 제안방법론
Gaussian Mixture Model
❖ GMM은 정상을 어떻게 표현할까?
혼합 분포: 정상 패턴 K개를 각각 종 모양 분포(산) 하나로 보고, 비중 만큼 섞어 표현
EM(Expectation–Maximization) 학습: E-step(소속 확률 γ 계산) ↔ M-step(γ 가중평균으로 산 갱신) 반복
  아래는 1차원 · K = 2 예시 (실제 모델: 12차원 창, K = 4, full covariance)
① 초기값: 분포 2개 배치
정상 데이터 z = 1, 2, 3, 5, 8, 9
분포1 μ = 3, σ = 1.5, π = 0.5
분포2 μ = 7, σ = 1.5, π = 0.5
처음엔 임의의 두 분포로 시작
② E-step: 소속 확률 γ
막대 = 분포1(파랑) : 분포2(주황) 소속 비율
z = 3 → γ1 = .133 / (.133 + .004) = 0.97
z = 5 → 두 분포 높이 같음 → 0.5 : 0.5
분포 높이 = π · N(z | μ, σ)
③ M-step: 가중평균으로 갱신
μ1 = Σγz / Σγ = 8.45 / 3.47 = 2.43
μ2 = 19.55 / 2.53 = 7.73
π1 = 3.47 / 6 = 0.58, π2 = 0.42
σ12 = 1.74, σ22 = 2.46 (γ 가중 분산)
z = 5는 두 분포에 절반씩 기여
④ 반복 → 정상과 이상 분리
μ = (2.75, 8.5), π = (.67, .33)
→ 정상 분포 p(z) 완성
새 값의 점수 −log p(z)
z = 2 → 1.9 (흔함)
z = 12 → 21.1 (드묾 = 이상)
Notes: E-step은 각 정상 데이터가 어느 산에서 나왔을지 확률로 나누고, M-step은 그 확률을 가중치로 산의 위치·폭·비중을 다시 맞춥니다. 이를 반복하면 정상 데이터를 가장 잘 설명하는 산들의 조합이 완성되고, 새 값이 이 산들 바깥에 떨어질수록 −log p가 커집니다.

## Slide 13: 제안방법론
Anomaly Score and Alarm Threshold
❖ 언제 경보를 울릴까?
이상 점수: → 학습한 정상 분포에서 드문 조합일수록 큰 값
경보 규칙: = 정상 보정 점수의 99 백분위, > 인 시점만 경보 → 매 시점 재판단, 경보 유지 없음
3
10
30
100
300
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
이상 점수 (log)
= 13.92
첫 경보 (2.0 , = 17.8 > )
① 정상 범위 유지
② 점수 서서히 상승
③ 근처 오르내림
④ 급격한 악화
경보
time (s)
Notes: 이 clip은 처음 1초 동안 점수가 정상 범위에 머물다가 서서히 올라 2.0초에 처음 임계값을 넘습니다. 이후 임계값 근처를 오르내리다 3.3초부터 급격히 악화됩니다. 매 시점 다시 판단하므로 임계값 아래로 내려온 순간은 경보가 꺼집니다.

## Slide 14: 실험
Evaluation Metric
❖ 성능은 무엇으로 평가할까?
시점 단위: 테스트 4,690시점(정상 4,090 + 이상 600) 전체의 F1 · FAR(False Alarm Rate) · Miss rate
clip 단위 조기경보: 0.2·0.5초 이내 첫 경보 clip 비율, 정상 120 clip 중 경보 clip 비율
  기본 17종은 같은 대기 규칙 적용. 최종 GMM은 초기 주변분포 판정을 추가
F1
탐지와 오경보의 균형
FAR
오경보의 비율
Miss rate
이상을 놓친 비율
0.5초 이내 경보율
0.5초 안에 첫 경보가 난 clip비율
(True Positive) · (False Positive) · (True Negative) · (False Negative)
경보 O
경보 X
이상 600
정상 4,090
TP
570.3
FN
29.7
FP
11.7
TN
4,078.3
예: 최종 GMM, W = 3 (seed 평균, 시점 수)
Notes: 시점 지표는 매 순간 판정의 정확도, clip 지표는 얼마나 빨리 첫 경보를 냈는지를 봅니다. 둘은 서로 다른 질문입니다.

## Slide 15: 실험
Benchmark of 17 Detectors
❖ 여러 이상 탐지 방법 중 무엇이 가장 잘 잡아낼까?
밀도·거리 계열 우세: GMM F1 0.965, Mahalanobis 0.923 → 센서·시점 간 결합 분포를 보는 방법이 상위
복잡도 ≠ 성능: 신경망 계열 AE 0.696·MLP 0.640·LSTM 0.638·GRU 0.608으로 모두 0.7 미만
  W = 3 (과거 3시점 + 현재) 기준
F1 (W = 3, 테스트 4,690시점)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
GMM
0.965
Mahalanobis
0.923
LOF20
0.830
PCA_Recon
0.779
AE_Recon
0.696
KDE
0.688
kNN20
0.647
MLP32
0.640
LSTM32
0.638
AR_Relation
0.632
OCSVM
0.625
VAR_Ridge
0.611
GRU32
0.608
AR
0.571
IsolationForest
0.511
RobustMAD
0.489
Persistence
0.381
F1
Notes: 모든 방법을 W = 3, 같은 분할과 같은 99 백분위 임계값으로 비교했습니다. 최종 GMM이 F1 0.965로 가장 높고, 단일 가우시안인 Mahalanobis가 0.923로 뒤를 잇습니다. 신경망·재구축 계열은 0.7을 넘지 못해 모델 복잡도가 성능으로 이어지지 않았습니다. 오른쪽은 GMM의 판정 결과를 네 칸으로 나눈 것으로, 다음 두 장에서 오경보(FP)와 미탐(FN)을 각각 방법별로 비교합니다.

## Slide 16: 실험
Miss Rate
❖ 실제 이상을 얼마나 놓칠까?
GMM Miss rate 4.9%: 2위 Mahalanobis 12.7%의 절반 이하, 나머지 방법은 27.3~76.5%
차이는 clip 초반: 기존 방법은 창이 차기 전 0.0~0.2초 63시점 모두 미탐, GMM은 약 41시점 탐지
Miss rate (이상 테스트 600시점 중 미탐 비율)
0%
20%
40%
60%
80%
GMM
4.9%
Mahalanobis
12.7%
LOF20
27.3%
PCA_Recon
34.7%
AE_Recon
45.6%
KDE
47.0%
kNN20
51.3%
MLP32
52.0%
LSTM32
52.1%
AR_Relation
53.3%
OCSVM
54.3%
VAR_Ridge
55.3%
GRU32
55.8%
AR
59.7%
IsolationForest
65.6%
RobustMAD
67.5%
Persistence
76.5%
Miss rate
Notes: 이번에는 반대로 실제 이상 시점을 얼마나 놓치는지 봅니다. GMM의 Miss rate는 4.9%로 Mahalanobis의 절반 이하입니다. 오른쪽처럼 기존 방법은 W = 3 창이 차기 전인 clip 처음 0.0~0.2초, 이상 21 clip × 3시점 = 63시점을 판단할 수 없어 모두 미탐이 됩니다. 최종 GMM은 이 구간에서도 이미 관측된 값의 주변분포로 판정해 63시점 중 약 41시점을 잡아냅니다.

## Slide 17: 실험
False Alarm Rate
❖ 오경보를 얼마나 울릴까?
모든 방법 FAR 0.4% 미만: 정상 보정 99 백분위 임계값을 공통 적용 → GMM 0.29%로 다른 방법과 같은 수준
낮은 FAR ≠ 좋은 탐지: Persistence 0.00%·IsolationForest 0.03%는 경보 자체가 적어 Miss rate 65% 이상
FAR (정상 테스트 4,090시점 중 오경보 비율)
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
GMM
0.29%
Mahalanobis
0.27%
LOF20
0.37%
PCA_Recon
0.37%
AE_Recon
0.28%
KDE
0.15%
kNN20
0.24%
MLP32
0.29%
LSTM32
0.32%
AR_Relation
0.15%
OCSVM
0.07%
VAR_Ridge
0.22%
GRU32
0.20%
AR
0.15%
IsolationForest
0.03%
RobustMAD
0.07%
Persistence
0.00%
FAR
Notes: F1이 높은 이유가 경보를 많이 내서인지 확인하기 위해 정상 구간의 오경보 비율을 봤습니다. 모든 방법이 정상 보정 점수의 99 백분위를 임계값으로 쓰기 때문에 FAR은 0.4% 미만으로 비슷합니다. FAR이 가장 낮은 Persistence와 IsolationForest는 애초에 경보를 거의 내지 않아 이상도 대부분 놓칩니다. 오른쪽 그림에서 왼쪽 아래가 좋은 방법인데, GMM은 FAR을 다른 방법 수준으로 유지하면서 Miss rate가 가장 낮습니다.

## Slide 18: 실험
Early Detection Performance
❖ 얼마나 가장 빨리 잡아낼까?
첫 경보 속도: GMM은 이상 21 clip 모두 0.5초 내 경보, 그중 20개는 0.3초 이내 (11개는 첫 관측 0.0초)
판단 시작 차이: 기존 방법은 창이 차는 0.3초부터 판단 → Mahalanobis 95.2%, 신경망 60~71%
0.5초 이내 첫 경보율 (이상 21 clip 기준)
0%
25%
50%
75%
100%
GMM
100.0%
Mahalanobis
95.2%
LOF20
81.0%
PCA_Recon
71.4%
AE_Recon
71.4%
KDE
71.4%
AR_Relation
71.4%
MLP32
71.4%
LSTM32
69.8%
AR
66.7%
kNN20
61.9%
OCSVM
61.9%
VAR_Ridge
61.9%
GRU32
60.3%
IsolationForest
50.8%
RobustMAD
47.6%
Persistence
47.6%
0.3초 이내 (기존 방법의 가장 이른 판단 시점)
0.4~0.5초 추가
0.5초 이내 경보율
Notes: F1이 매 순간 판정의 정확도라면, 이 장은 이상 clip이 시작된 뒤 얼마나 빨리 첫 경보가 나는지를 봅니다. 기존 방법은 W = 3 창이 다 차는 0.3초가 되어야 첫 판단을 할 수 있습니다. 최종 GMM은 첫 관측부터 판정하므로 21개 이상 clip 모두 0.5초 안에 경보했고, 그중 11개는 첫 관측인 0.0초에 바로 경보했습니다. 단, 이 빠른 경보에는 이상 기록이 시작부터 정상과 달랐던 점도 반영되어 있어, 뒤 센서 기여 분석에서 다시 확인합니다.

## Slide 19: 실험
Effect of Window Length
❖ 과거(W)를 얼마나 길게 봐야 할까?
W ≥ 3에서 F1 포화: 0.954~0.966, 첫 경보는 W와 무관하게 평균 약 0.11초
W = 3 채택: W ≥ 5부터 오경보 시점 18~33개로 증가 (W = 3: 11.7개)
  초기 주변분포 판정으로 창이 다 차기 전에도 판단 → 긴 W의 판단 대기 비용이 사라짐
W = 3 (채택)
F1
(전체 테스트 시점, seed 평균)
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.681
0.939
0.965
0.964
0.965
0.963
0.954
0.966
0.965
평균 첫 경보 시각
(이상 clip 시작 후)
0.29초
0.11초
0.11초
0.11초
0.11초
0.10초
0.11초
0.11초
0.11초
창이 다 차는 시각
0.5초 이내 경보 clip
오경보 시점 수 (FP)
W = 1
0.1초
15/21
8.0
W = 2
0.2초
21/21
10.0
W = 3
0.3초
21/21
11.7
W = 5
0.5초
21/21
20.0
W = 8
0.8초
21/21
19.7
W = 10
1.0초
21/21
23.0
W = 15
1.5초
21/21
33.0
W = 20
2.0초
21/21
18.7
W = 30
3.0초
21/21
18.3
Notes: 최종 GMM으로 W를 1부터 30까지 바꿔 봤습니다. W가 3 이상이면 F1이 0.954~0.966로 거의 같고, 창이 다 차는 시각은 W × 0.1초로 늦어지지만 첫 경보는 W와 무관하게 평균 약 0.11초입니다. 창이 차기 전에도 관측된 값의 주변분포로 판단하기 때문입니다. 다만 W가 5 이상이면 정상 구간 오경보가 18~33시점으로 늘어나, F1과 오경보의 균형이 가장 좋은 W = 3을 택했습니다. W가 20·30처럼 길면 차원 대비 학습 창이 줄어 seed에 따라 선택되는 성분 수가 달라지는 불안정성도 있습니다.

## Slide 20: 실험
Sensor Ablation
❖ 높은 성능은 어느 센서에서 나올까?
센서 제거 F1: 3센서 0.965 → 전류만 0.955 → 진동만 0.839, 성능 대부분이 전류에서 나옴
진동만 모델: 2 clip(fault_0020·0021)은 끝까지 무경보, 0.5초 이내 첫 경보 76.2%
  최종 GMM, W = 3 (입력 차원 = 4시점 × 센서 수) · 센서만 바꿔 처음부터 재학습, seed 0·1·2 평균
Chart: clip 시작 후 누적 첫 경보율 (%) · seed 평균
| 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0
3센서 | 52.381 | 58.7302 | 85.7143 | 95.2381 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
전류만 | 14.2857 | 34.9206 | 80.9524 | 90.4762 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381 | 95.2381
진동만 | 52.381 | 57.1429 | 76.1905 | 76.1905 | 76.1905 | 76.1905 | 76.1905 | 76.1905 | 76.1905 | 80.9524 | 80.9524 | 80.9524 | 80.9524 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 90.4762
입력 | 입력 차원 | F1 | FAR | Miss
3센서 | 12 | 0.965 | 0.29% | 4.9%
전류만 | 4 | 0.955 | 0.15% | 7.6%
진동만 | 8 | 0.839 | 0.44% | 25.6%
Notes: 최종 GMM에서 입력 센서만 바꿔 처음부터 다시 학습했습니다. 전류만 써도 F1 0.955로 3센서(0.965)에 가깝고, 진동만 쓰면 0.839로 떨어집니다. 진동만 모델은 진동 변화가 작은 이상 clip(fault_0020, fault_0021)을 끝까지 놓치는데, 3센서 모델은 전류로 이를 보완합니다. 전류만으로도 성능이 높으므로 전류가 무엇을 보고 있는지 확인해야 합니다.

## Slide 21: 현장 활용성
Field Deployment and Next Steps
❖ 현장에 적용하면 어떻게 쓸 수 있을까?
운용 흐름: 0.1초 온라인 판단 → 경보 시 파형·점수·운전 조건 저장 → 작업자의 점검·정지 판단 지원
확장 검증: 운전조건별 정상 분포·임계값, 동일 수집 조건의 독립 고장 기록으로 전류 기여 재평가
  추론·통신·제어 지연과 불량·비가동 감소 효과는 아직 측정하지 않음
입력: 센서 원시 데이터 (한 줄 = 0.1초)
출력: 판정 결과
정상 운전 · 2022-07-12
TimeStamp | 진동0 | 진동1 | 전류
01:00:50.060 | 0.075 | -0.043 | 93.2
01:00:50.160 | -0.036 | -0.001 | 110.6
01:00:50.260 | -0.048 | -0.024 | 115.7
01:00:50.360 | 0.064 | 0.079 | 107.3
입력 차원(θ) | 이상 점수 | 판정
3 (8.4) | 3.5 | 정상
6 (12.7) | 5.0 | 정상
9 (15.4) | 4.7 | 정상
12 (17.2) | 6.0 | 정상
이상 기록 · 2022-07-17
TimeStamp | 진동0 | 진동1 | 전류
10:51:16.724 | 0.316 | 0.205 | 34.6
10:51:16.824 | -0.303 | 0.309 | 70.3
10:51:16.924 | -0.209 | 0.247 | 151.4
10:51:17.024 | -0.103 | 0.253 | 147.8
입력 차원(θ) | 이상 점수 | 판정
3 (8.4) | 14.2 | 이상 → 경보
6 (12.7) | 42.6 | 이상 → 경보
9 (15.4) | 73.8 | 이상 → 경보
12 (17.2) | 91.6 | 이상 → 경보
GMM
최근 4행(0.4초)
→ s = −log p(z)
→ s > θ(차원별)?
Notes: 현장 PLC가 0.1초마다 보내는 센서 한 줄이 들어오면, 모델은 최근 세 줄을 묶어 점수를 내고 임계값과 비교해 바로 정상/이상을 출력합니다. 위는 실제 정상 기록, 아래는 실제 이상 기록이 처리된 결과입니다.

## Slide 22: 현장 활용성
Field Deployment and Next Steps
❖ 현장에 적용하면 어떻게 쓸 수 있을까?
운용 흐름: 0.1초 온라인 판단 → 경보 시 파형·점수·운전 조건 저장 → 작업자의 점검·정지 판단 지원
확장 검증: 운전조건별 정상 분포·임계값, 동일 수집 조건의 독립 고장 기록으로 전류 기여 재평가
  추론·통신·제어 지연과 불량·비가동 감소 효과는 아직 측정하지 않음
펌프
유압 프레스 + 펌프
▲ 진동 2 ○ 전류 1
0.1 s 스트림
Edge PC
GMM 점수
s > θ ?
정상/이상 판정
경광등: 이상이면 즉시 적색
새 관측마다 경보 판단 (현장 전달 지연은 미측정)
운전실 모니터: 점수·파형 실시간 표시
작업자가 근거를 보고 점검·정지 결정
근거 로그: 경보 전후 파형·점수·운전 조건 저장
오경보 원인 추적, 임계값 재보정에 활용
이상 경보!
점검·정지 판단
Notes: 펌프의 진동·전류 센서가 0.1초 단위로 Edge PC에 들어오면, 학습된 GMM이 바로 점수를 계산해 판정합니다. 이상이면 경광등이 켜지고, 운전실 모니터에 근거가 표시되며, 경보 전후 데이터가 로그로 남아 오경보 분석과 임계값 재보정에 쓰입니다.

## Slide 23
감사합니다

## Slide 24: 부록
Error Analysis: Missed Detections
❖ 미탐은 언제, 왜 발생할까?
W=3 기본 미탐 71개 중 63개는 초기 미판정 → 최종 41개 추가 탐지 (63 → 22, seed 0)
남은 미탐은 대부분 첫 경보 이후 발생: 진동이 작고 전류 변화가 완만해 정상 학습 패턴과 가까운 시점
시점 미탐은 남아도 끝까지 놓친 이상 clip은 0 / 21 (seed 0·1·2 모두)
Chart: 미탐 시점 구성 (seed 0)
| 최종 GMM (계 30) | 기본 GMM (계 71)
처음 3시점 미탐 | 22 | 63
첫 경보 전 미탐 | 1 | 1
첫 경보 후 미탐 | 7 | 7
놓친 시점 vs 잡은 시점: 최근 4관측 센서 특성 (중앙값, seed 0)
항목 | 놓친 (8) | 잡은 (529) | 의미
상부·하부 진동 최대 흔들림 | 0.060·0.085 | 0.188·0.199 | 놓친 순간은 진동이 약 1/3로 작음
전류가 0.1초 사이 바뀐 양 | 18.5 | 54.8 | 미탐 시점의 전류 변화가 더 완만
전류 절댓값 최댓값 | 178.2 | 151.4 | 미탐에서 오히려 큼 → 크기만으로 구분 어려움
가장 비슷한 정상과의 거리 | 1.24 | 2.88 | 놓친 순간은 정상과 아주 가까움
정리: 놓친 순간은 '잠깐 정상처럼 보인' 순간
미탐은 정상 학습 분포에 더 가까움. 시점별 고장 징후 정답이 없어 물리적 원인 확정은 어려움

## Slide 25: 부록
Error Analysis: False Alarms
❖ 오경보는 어떤 정상 운전에서 발생할까?
seed 0: 정상 570번째 clip 10시점, 564번째 clip 1시점. seed 1·2: 570번째 clip만 경보
seed 0 오경보 시점: 상부 진동 약 3.1배·전류 약 1.5배. 드문 정상 운전 조합에서 발생
조건부 희귀도: 570번째 clip은 상부 진동, 564번째 clip은 진동 두 채널의 조합이 두드러짐
Chart: 오경보 시점 센서 크기 (정상=1)
| 상부 진동 | 하부 진동 | 전류
오경보 시점 / 정상 평균 | 3.1443 | 1.3185 | 1.5067
2 / 120 오경보가 발생한 정상 clip 수
570번째 clip 공통 564번째 clip의 1시점 경보는 seed 0에서만 발생

## Slide 26: 부록
Error Analysis: Summary
❖ 모델은 언제 잘 작동하고, 언제 실패할까?
데이터에 압력·속도 등 공정 변수가 없어 공정조건을 센서 상태 조건으로 정의
수치는 최종 GMM(초기 주변분포) 기준, seed 0·1·2 평균
잘 작동하는 조건
실패하는 조건
100%
진동·전류가 함께 정상 범위를 벗어난 이상
이상 clip 21개 모두 0.5초 내 경보, 0.2초 내 85.7%
52%
clip 시작 직후 (0.0초 첫 관측)
관측된 센서만으로 판정, 11 / 21 clip 첫 관측에서 경보
2개
진동은 작고 전류만 변한 이상
진동만 모델이 놓친 20·21번째 clip을 3센서 모델은 탐지
4.9%
이상 중 진동이 일시적으로 정상 수준인 구간
시점 미탐 발생 (첫 경보 이후 대부분)
평균 1.3 clip
정상이지만 전류·진동이 평소보다 큰 운전
정상 120 clip 중 평균 1.3 clip 경보
평균 21.7
clip 처음 3시점의 남은 미탐
관측 1~3개만으로는 정상과 구분이 어려운 시점

## Slide 27: 부록
Robustness to Current Recording Format
❖ 전류 기록 형식이 특이한데, 결과가 그 형식 때문일까?
이상 구간 전류값은 1.1920929 간격으로 기록(정상은 1.9%만) → 형식을 통일·제거한 조건에서 재학습해 비교
형식 통제 후 최종 F1 0.965 유지. 레벨 제거 후 0.942, 기본 모델끼리는 Mahalanobis가 소폭 우세
격자 간격은 정상 전류 표준편차의 0.94% → 연속 밀도 모델은 이산적인 기록 형식에 민감하지 않음
Chart: 조건별 F1 (3센서, W=3)
| GMM (최종) | GMM (기본) | Mahalanobis | LOF | PCA | KDE | kNN | OCSVM | IsolationForest
원본 | 0.96503 | 0.9278 | 0.92335 | 0.82969 | 0.77855 | 0.68831 | 0.64745 | 0.62486 | 0.51094
기록 형식 통일 | 0.96503 | 0.92749 | 0.92335 | 0.83001 | 0.77855 | 0.68898 | 0.64745 | 0.62486 | 0.50992
전류 레벨 제거 | 0.94232 | 0.9072 | 0.90893 | 0.8346 | 0.83668 | 0.76518 | 0.70688 | 0.69687 | 0.56313
실험 조건과 최종 GMM F1
조건 | F1
원본 | 0.965
정상 전류를 같은 간격으로 반올림 | 0.965
이상 전류 격자 제거 (±간격/2 잡음) | 0.965
전류 레벨 제거 (창 내 1차 차분만) | 0.942
참고: 진동만 입력 | 0.839
GMM·IsolationForest는 seed 0·1·2 평균, 나머지는 결정론적 1회

## Slide 28: 부록
Variable Interaction
❖ 센서 간 관계를 함께 보면 더 잘 잡을까?
센서별 독립 모델 → 센서 간 관계 추가 → 센서·시점 공분산 → 혼합 공분산 순으로 F1이 단계적으로 상승
W=3 진동만 모델이 놓친 20·21번째 clip을 3센서 모델은 모두 0.5초 내 경보
단일 변수의 크기보다 변수 간 결합 패턴이 이상 판별에 중요
Chart: 변수 관계 반영 수준에 따른 F1 (W=3)
| GMM 최종 (+초기 판정) | GMM 기본 (혼합 공분산) | Mahalanobis (공분산) | AR_Relation (+센서 간 관계) | AR (센서별 독립)
F1 | 0.96503 | 0.9278 | 0.92335 | 0.63205 | 0.57075
진동만으로는 놓친 이상 clip의 시점 탐지율
이상 clip | 진동만 | 3센서 (최종)
이상 데이터 4번째 (진동만도 탐지) | 10.8% | 87.1%
이상 데이터 20번째 | 0.0% | 80.0%
이상 데이터 21번째 | 0.0% | 66.7%
전류만 0.955 · 진동만 0.839 · 3센서 0.965
두 센서를 함께 쓸 때 미탐률이 가장 낮음 (4.9%)

## Slide 29: 부록
Effect of Window Length: All Methods
❖ W(과거 시점 수)를 바꾸면 방법별 성능은 어떻게 달라질까?
기존 방법은 W가 길수록 대기 구간이 미탐으로 쌓여 하락, 최종 GMM은 W≥3에서도 F1 0.95~0.97 유지
모든 테스트 시점 기준 F1, seed 반복 방법(GMM·MLP·LSTM·GRU·AE)은 seed 0·1·2 평균
방법 | W=1 | W=2 | W=3 | W=5 | W=8 | W=10 | W=15 | W=20 | W=30
GMM (최종) | 0.681 | 0.939 | 0.965 | 0.964 | 0.965 | 0.963 | 0.954 | 0.966 | 0.965
GMM (기본) | 0.665 | 0.917 | 0.928 | 0.893 | 0.839 | 0.799 | 0.696 | 0.606 | 0.391
Mahalanobis | 0.635 | 0.895 | 0.923 | 0.895 | 0.840 | 0.801 | 0.702 | 0.602 | 0.391
VAR_Ridge | 0.568 | 0.622 | 0.611 | 0.695 | 0.809 | 0.782 | 0.700 | 0.606 | 0.385
MLP | 0.550 | 0.642 | 0.640 | 0.735 | 0.810 | 0.787 | 0.692 | 0.600 | 0.377
LSTM | 0.563 | 0.670 | 0.638 | 0.738 | 0.797 | 0.783 | 0.685 | 0.592 | 0.356
GRU | 0.561 | 0.662 | 0.608 | 0.729 | 0.782 | 0.780 | 0.683 | 0.597 | 0.379
PCA | 0.496 | 0.683 | 0.779 | 0.764 | 0.774 | 0.780 | 0.696 | 0.600 | 0.388
AutoEncoder | 0.618 | 0.609 | 0.696 | 0.754 | 0.734 | 0.783 | 0.695 | 0.601 | 0.386
LOF | 0.681 | 0.742 | 0.830 | 0.859 | 0.820 | 0.786 | 0.692 | 0.593 | 0.384
최종 GMM은 clip 처음 W개 시점을 관측된 값의 주변분포로 판정, 나머지 방법은 W개 시점을 기다린 뒤 판정 (W=30의 최대 가능 F1 0.391)

## Slide 30: 부록
Effect of Window Length: Final GMM Detail
❖ 최종 GMM에서 W를 바꾸면 무엇이 달라질까?
W≥3에서 F1 0.954~0.966, 첫 경보 약 0.11초로 W와 거의 무관 → 기다리는 비용이 사라짐
기존 W 비교를 참고해 최종 W=3 채택. 독립 검증은 향후 수행
seed 0·1·2 평균
W | F1 | 오경보 FP (시점) | 경보한 정상 클립 | 0.5초 내 경보 클립 | 평균 첫 경보
1 | 0.681 | 8.0 | 2.7 / 120 | 71.4% | 0.29초
2 | 0.939 | 10.0 | 2.0 / 120 | 100% | 0.11초
3(채택) | 0.965 | 11.7 | 1.3 / 120 | 100% | 0.11초
5 | 0.964 | 20.0 | 1.3 / 120 | 100% | 0.11초
8 | 0.965 | 19.7 | 1.0 / 120 | 100% | 0.11초
10 | 0.963 | 23.0 | 1.0 / 120 | 100% | 0.10초
15 | 0.954 | 33.0 | 1.0 / 120 | 100% | 0.11초
20 | 0.966 | 18.7 | 1.0 / 120 | 100% | 0.11초
30 | 0.965 | 18.3 | 1.0 / 120 | 100% | 0.11초

## Slide 31: 참고 문헌
Anomaly Detection, Evaluation, and GMM
Pang, G. et al. (2021). Deep Learning for Anomaly Detection: A Review. ACM Computing Surveys. DOI 10.1145/3439950
Hundman, K. et al. (2018). Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and Nonparametric Dynamic Thresholding. KDD
Malhotra, P. et al. (2016). LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection. ICML Workshop
Kim, S. et al. (2022). Towards a Rigorous Evaluation of Time-series Anomaly Detection. AAAI
Stanford CS229. Mixtures of Gaussians and the EM Algorithm (lecture notes)
scikit-learn documentation. Gaussian mixture models: EM, covariance types, BIC
Feintool. Successful Fineblanking (process forces and sensor-based monitoring)
Serradilla et al., (2021). Adaptable and Explainable Predictive Maintenance: Semi-Supervised Deep Learning for Anomaly Detection and Diagnosis in Press Machine Data. Applied Science