## Slide 1
파인블랭킹 프레스 유압펌프
조기 이상탐지
Introduction
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
01
GMM 기반 시점별 경보와 센서 기여 검토
진동·전류의 정상 분포 학습과 조기탐지 성능 평가
KAMP 소성가공 예지보전 데이터셋
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 2
발표 구성
Introduction
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
02
01
산업 현장 분석 및 문제정의
02
다변량 시계열 이상탐지 연구
03
데이터 분석과 시계열 처리
04
GMM 기반 방법론
05
평가지표와 베이스라인
06
전체 성능과 조기탐지 실험
07
현장 적용 및 확장
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 3
파인블랭킹 공정과 압력 안정성
Industrial context
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
03
정밀한 절단면을 위한 힘의 제어
소재를 고정하는 힘과 반대 방향의 힘을
먼저 가한 뒤 절단력을 작용시킨다.
금형과 프레스의 힘이 안정적으로
유지되어야 가공 조건을 관리할 수 있다.
FR: 소재 고정력 / FG: 반대 방향 힘 / FS: 절단력
그림: Feintool 공식 공정 자료. 본 데이터의 압력·가공품 품질은 직접 측정하지 않았다.
Notes: Feintool, Successful Fineblanking, PDF pp.4–5: https://www.feintool.com/wp-content/uploads/2023/06/Erfolgreich_Feinschneiden_EN.pdf . 그림은 제조사의 일반 공정 설명이며 해당 데이터의 설비 구조를 확인한 자료는 아니다. 산업적 연결은 과제에서 제시한 압력 불안정 문제를 따른다.

## Slide 4
유압펌프 이상과 제조 현장의 손실
Industrial context
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
04
유압펌프 모터
진동과 전류로 운전 상태 관측
과제에서 제시한 이상 영향
펌프 이상은 프레스 압력 불안정으로 이어질 수 있다.
가공품 불량과 설비 비가동이 발생하면 검사·재작업·점검 부담이 커진다.
연구 목표: 손실이 확대되기 전, 점검 판단에 쓸 수 있는 경보
진동·전류로 이상 상태를 식별한다. 압력 불안정의 원인과 품질 손실은 별도 현장 검증이 필요하다.
Notes: 산업적 문제는 사용자가 제공한 공모전 요구문을 따른다. Feintool 공식 자료 PDF pp.16–17는 센서 기반 설비 모니터링과 점검 권고를 설명한다. https://www.feintool.com/wp-content/uploads/2023/06/Erfolgreich_Feinschneiden_EN.pdf . 압력·품질·비가동 감소는 본 실험의 직접 측정 성과가 아니다.

## Slide 5
주기점검의 한계와 오경보 비용
Industrial context
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
05
미탐지
주기점검 사이에 발생하는 초기 징후를
놓칠 수 있다.
작업자 경험에 의존하면
일관된 경보 기준을 유지하기 어렵다.
오경보
정상 부하·운전 변화도
진동과 전류를 크게 바꿀 수 있다.
잦은 경보는 불필요한 점검과
경보에 대한 신뢰 저하로 이어진다.
빠른 첫 경보와 정상 운전의 오경보 부담을 함께 평가
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 6
문제정의: 클립 시작 후 첫 경보
Industrial context
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
06
delayᵢ = 최초 경보 시각 − 클립 시작 시각
관측이 도착할 때마다 판단
진동 2채널과 전류의 현재 관측까지 사용한다.
클립이 끝나기 전에 경보하는 능력을 평가한다.
측정 가능한 조기탐지 범위
실제 고장 시작 시각과 프레스 1회 동작의 경계는 확인되지 않았다.
따라서 이 실험의 지연은 클립 시작 기준이다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 7
다변량 시계열의 이상
Related work
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
07
시간 관계
같은 센서 값이라도 앞선 변화와
함께 보면 비정상일 수 있다.
급격한 변화, 반복 패턴의 붕괴,
지속되는 편차를 구분해야 한다.
변수 관계
각 센서가 정상 범위 안에 있어도
센서 조합이 평소와 다를 수 있다.
전류와 진동의 공분산을 이용하면
단일 진폭 기준보다 넓게 비교할 수 있다.
xₜ = [진동0ₜ, 진동1ₜ, 전류ₜ]ᵀ
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 8
이상점수를 만드는 세 가지 접근
Related work
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
08
예측
과거로 다음 값을 추정
sₜ = ‖xₜ − x̂ₜ‖²
AR, VAR, LSTM, GRU
재구축
정상 패턴으로 입력 복원
sₜ = ‖zₜ − ẑₜ‖²
PCA, Autoencoder
밀도
정상에서 드문 조합 평가
sₜ = −log p(zₜ)
GMM, KDE, LOF
Related work: Pang et al. (2021), Hundman et al. (2018), Malhotra et al. (2016).
Notes: Pang et al., Deep Learning for Anomaly Detection: A Review, https://arxiv.org/abs/2007.02500 . 설명용 분류로 예측·재구축·밀도를 사용한다. Hundman et al. https://arxiv.org/abs/1802.04431 . Malhotra et al. https://arxiv.org/abs/1607.00148 . 원 논문 시스템을 그대로 재현한 비교는 아니다.

## Slide 9
이번 연구에서 GMM을 중심에 둔 이유
Related work
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
09
짧은 관측에서 정상 조합을 평가
GMM은 다음 값을 예측하지 않아도 현재까지의 관측으로 점수를 낸다.
여러 가우시안 성분이 정상 분포의 서로 다른 패턴을 표현한다.
데이터 규모에 맞춘 비교
독립 고장 기록이 부족하고 클립이 짧다.
작은 신경망과 고전 방법을 같은 규칙으로 실험해 모델을 비교했다.
모델 선정과 함께 센서 기여·기록 조건의 혼입을 검토
데이터 규모만으로 deep learning이 불가능하다고 판단하지 않는다. GMM 성분의 물리적 의미는 미확인.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 10
데이터 구성과 관측 간격
Data analysis
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
10
599
정상 클립 / 19,999시점
21
이상 클립 / 600시점
공백에서 클립 분리
완전 중복 1행 제거. 시간 간격이 0.5초를 넘으면 새 클립으로 분리한다.
클립 내부는 모두 0.1초 간격이며 최대 관측 지속시간은 4.9초다.
정상 2022-07-12, 이상 2022-07-17. 이상 21클립은 독립 고장 21건을 의미하지 않는다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 11
정상과 이상 클립의 센서 파형
Data analysis
정상 normal_0480 / 이상 fault_0002
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
11
Chart: 진동 채널 0
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
정상 | 0.075398 | -0.036329 | -0.048489 | 0.064363 | -0.07266 | 0.000126 | 0.050864 | -0.047319 | 0.076602 | 0.02424 | -0.060353 | 0.014295 | -0.047751 | -0.031084 | 0.10561 | 0.002646 | -0.026509 | 0.014386 | -0.084263 | 0.032176 | 0.060457 | -0.032344 | 0.046425 | -0.0162 | -0.070979 | 0.045982 | -0.00353 | -0.015212 | 0.056836 | -0.027678 | -0.011613 | 0.023139 | -0.059081 | -0.000396 | 0.051795 | -0.023477 | 0.045914 | -0.011852 | -0.09632 | 0.048071 | -0.01796 | -0.006084 | 0.060423 | -0.059274 | 0.018791 | 0.019097 | -0.063793 | 0.055893 | 0.009084 | -0.03206
이상 | 0.31554 | -0.30299 | -0.20852 | -0.10328 | -0.0030049 | -0.034706 | 0.1022 | -0.25183 | -0.72066 | -1.0084 | -0.5516 | 0.056191 | 0.77667 | 1.0141 | 0.66566 | 0.14287 | -0.35208 | -0.78304 | -0.74275 | -0.38071 | 0.44957 | 0.9758 | 0.45144 | 0.51207 | -0.29843 | -0.22487 | -0.15278 | -0.17111 | 0.088731 | -0.027553 | 0.020693 | 0.015771 | 0.039844 | 0.071567 | 0.063532 | 0.083742 | 0.11077 | 0.040838 | 0.14821 | 0.12718 | 0.10452 | 0.074194 | 0.092992 | 0.091579 | 0.062108 | 0.066324 | 0.041445 | 0.072527 | 0.094316 | 0.10751
Chart: 진동 채널 1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
정상 | -0.04317 | -0.000902 | -0.023779 | 0.079331 | 0.063982 | -0.036744 | 0.04811 | -0.043681 | -0.08914 | 0.084406 | -0.007249 | -0.064889 | 0.019908 | -0.047405 | 0.058703 | 0.10422 | -0.072598 | 0.000926 | 0.002924 | -0.060246 | 0.078162 | 0.023212 | -0.033565 | 0.019398 | -0.063095 | 0.009418 | 0.071486 | -0.069442 | 0.016695 | 0.06246 | -0.05743 | 0.045135 | 0.029445 | -0.085007 | -0.003582 | -0.001572 | 0.003185 | 0.022633 | -0.053161 | 0.04954 | 0.040549 | -0.099187 | 0.050926 | 0.049779 | -0.048745 | 0.035258 | -0.04258 | -0.063209 | 0.04593 | -0.005341
이상 | 0.20531 | 0.30915 | 0.24723 | 0.25262 | 0.26232 | 0.16327 | 0.18944 | 0.061986 | 0.18661 | 0.18383 | -0.030546 | -0.41095 | -0.6346 | -0.27726 | 0.22643 | 0.35295 | 0.27174 | 0.27743 | 0.25347 | -0.28542 | -0.61829 | -0.31235 | 0.37492 | -0.44267 | -0.032942 | -0.054168 | -0.070302 | 0.02907 | 0.21633 | 0.26119 | 0.26979 | 0.27914 | 0.25954 | 0.21963 | 0.24368 | -0.17588 | -0.18302 | -0.097257 | -0.16974 | -0.17332 | -0.13157 | -0.12804 | -0.16837 | -0.14827 | -0.16544 | -0.15021 | -0.14008 | -0.13643 | -0.13324 | -0.15582
Chart: 전류
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
정상 | 93.1883 | 110.5786 | 115.7028 | 107.2852 | 90.4859 | 62.6773 | 21.9017 | -28.8272 | -80.61 | -105.8043 | -113.9894 | -110.7397 | -95.8419 | -72.704 | -35.1849 | 12.2836 | 66.8929 | 101.6661 | 113.291 | 114.4376 | 102.0553 | 82.62 | 49.487 | 5.5559 | -48.2414 | -92.7627 | -109.6127 | -114.7334 | -106.4809 | -89.2494 | -61.1993 | -20.1027 | 30.9335 | 82.3183 | 107.2535 | 115.3193 | 111.584 | 96.652 | 73.568 | 35.9423 | -11.2909 | -65.9025 | -100.786 | -112.3147 | -113.6315 | -101.4476 | -81.9582 | -49.0836 | -5.0479 | 49.1244
이상 | 34.5707 | 70.3335 | 151.3958 | 147.8195 | 110.8646 | 32.1865 | 185.9665 | -107.2884 | 103.7121 | -59.6047 | -98.9437 | -58.4126 | -41.7233 | -4.7684 | 19.0735 | -10.7288 | 20.2656 | 11.9209 | -183.5823 | -141.8591 | -84.6386 | -54.8363 | -183.5823 | 181.1981 | 87.0228 | 25.034 | 76.294 | 125.1698 | 95.3674 | 128.746 | 72.7177 | 95.3674 | 27.4181 | 90.5991 | 47.6837 | 69.1414 | 72.7177 | 119.2093 | 60.7967 | -7.1526 | 135.8986 | 85.8307 | 79.8702 | 94.1753 | 67.9493 | 44.1074 | 95.3674 | 132.3223 | 181.1981 | 57.2205
AI0·AI1의 상부/하부 매핑과 물리 단위는 CSV만으로 확정하지 않았다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1. 정상 normal_0480, 이상 fault_0002. 각 군에서 정렬상 첫 30시점 이상 테스트 클립을 예시로 선택했다. 대표성의 근거는 전체 실험 지표다.

## Slide 12
짧은 시계열에서 필요한 처리
Data analysis
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
12
시간과 입력
공백을 가로지르는 윈도우를 만들지 않는다.
미래 관측을 입력에 넣지 않는다.
센서별 크기를 정상 학습 통계로 표준화한다.
Timestamp와 파일 ID는 입력에서 제외한다.
라벨과 신호 해석
행마다 정상 0 / 이상 1 라벨이 있다.
다만 실제 고장 시작 시각은 없다.
10Hz 자료로 고주파 고장 특성을
판별했다고 주장하기 어렵다.
정상·이상 날짜 차이와 운전 조건 차이가 탐지에 영향을 줄 수 있다. 독립 날짜·고장 검증이 필요하다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 13
학습과 평가 파이프라인
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
13
01 데이터 정리
시간 정렬, 중복 제거, 클립 분리
02 정상 데이터 분할
학습 305 / 검증 54 / 보정 120 / 테스트 120클립
03 정상 패턴 학습
학습 통계로 표준화, GMM 파라미터 추정
04 정상 보정
보정 점수의 99백분위로 임계값 결정
05 시점별 평가
정상 테스트 120클립 + 이상 전체 21클립
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 14
정상만 학습하는 데이터 분할
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
14
학습
305
클립
10,298 시점
검증
54
클립
1,664 시점
보정
120
클립
3,947 시점
정상 테스트
120
클립
4,090 시점
이상 테스트
21
클립
600 시점
정상은 시간순 분할 / 이상은 학습·선택·임계값 보정에 사용하지 않음
검증은 예측·재구축 등의 설정에 사용한다. GMM의 K는 정상 학습 BIC로 선택한다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 15
진동 비교 모델의 입력: 6차원 관측
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
15
zₜ = [vₜ₋₂ᵀ, vₜ₋₁ᵀ, vₜᵀ]ᵀ ∈ R⁶
W=2 / stride=1 / 3시점 × 진동 2채널
시간 순서를 보존한 고정 위치
0.0초, 0.1초, 0.2초의 센서값을 시간 순으로 펼친다.
시점 사이 관계는 6차원 공분산으로 학습한다.
최초 판단은 0.2초에 가능. 앞 2시점은 무경보로 처리하며 전체 시점 평가에 포함한다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 16
다변량 가우시안의 의미
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
16
N(z | μ, Σ) = exp(−½ d²) / √[(2π)ᴰ |Σ|]
d² = (z − μ)ᵀ Σ⁻¹ (z − μ)
평균 μ
정상 관측이 모이는 중심.
진동 비교 모델에서는 6개 위치의 평균이다.
공분산 Σ
각 위치의 변동 크기와 함께 변하는 관계.
센서 간 관계와 시점 간 관계를 포함한다.
상관관계는 인과관계의 증명이 아니다. full covariance는 성분마다 별도 6×6 공분산을 둔다.
Notes: GMM 이론: Stanford CS229 Mixtures of Gaussians and EM, https://cs229.stanford.edu/summer2022/cs229-notes7b.pdf . 일반 정의를 본 연구의 관측 벡터 z로 표기했다.

## Slide 17
Gaussian Mixture Model
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
17
p(z) = Σₖ πₖ N(z | μₖ, Σₖ), Σₖ πₖ = 1
Chart: 학습된 성분의 현재 진동0 주변분포
여러 정상 패턴의 결합
πₖ: 성분의 비중
μₖ: 성분의 중심
Σₖ: 성분의 변동·관계
성분 = 통계적 패턴
물리 운전 단계는 미확인
그림은 진동 6차원 모델의 한 차원 주변분포. 이상점수는 결합 밀도로 계산한다.
Notes: Stanford CS229 https://cs229.stanford.edu/summer2022/cs229-notes7b.pdf . 그림은 실제 GMM W=2 seed=0의 현재 진동0 차원에 대한 주변분포다. 6차원 전체 점수와 동일하지 않으며 성분을 물리 운전 단계로 명명하지 않았다.

## Slide 18
EM 학습: 정상 관측의 성분 배정
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
18
E-step: 성분별 책임도 계산
정상 관측 하나를 성분 하나에 고정 배정하지 않는다.
현재 모형에서 각 성분이 그 관측을 설명할 확률을 계산한다.
γᵢₖ = πₖ N(zᵢ | μₖ, Σₖ) / Σⱼ πⱼ N(zᵢ | μⱼ, Σⱼ)
각 관측에 대해 γᵢ₁ + ⋯ + γᵢK = 1
책임도는 정상 분포 성분의 소속 확률이다. 이상일 확률이나 고장 종류의 확률을 뜻하지 않는다.
Notes: Stanford CS229 Mixtures of Gaussians and EM: https://cs229.stanford.edu/summer2022/cs229-notes7b.pdf . γ는 정상 관측 i가 성분 k에 속할 사후 확률이다. E 단계와 M 단계를 번갈아 로그우도를 증가시키며 반복한다. 지역 최적점 가능성이 있어 초기화 반복이 필요하다.

## Slide 19
EM 학습: 파라미터 갱신
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
19
M-step: 책임도로 가중한 정상 통계
Nₖ = Σᵢ γᵢₖ, πₖ = Nₖ / N
μₖ = (1/Nₖ) Σᵢ γᵢₖ zᵢ
Σₖ = (1/Nₖ) Σᵢ γᵢₖ (zᵢ − μₖ)(zᵢ − μₖ)ᵀ
정상 윈도우만 사용. 초기값을 바꿔 반복하며 seed 0·1·2로 학습 변동도 확인한다.
Notes: Stanford CS229 https://cs229.stanford.edu/summer2022/cs229-notes7b.pdf . N_k=sum_i γ_ik, μ_k=(1/N_k)sum_i γ_ik z_i, Σ_k=(1/N_k)sum_i γ_ik(z_i−μ_k)(z_i−μ_k)^T. E/M 단계 반복으로 정상 관측의 로그우도를 최적화한다.

## Slide 20
우리 데이터에서의 성분 수 선택
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
20
Chart: 정상 학습 BIC (낮을수록 선택)
| 1 | 2 | 4
BIC | 142766.8377 | 139307.3275 | 135342.122
실제 설정
K 후보: 1, 2, 4
seed=0에서 K=4 선택
full covariance
대각 정규화: 10⁻⁴
초기화 2회 / 최대 200회 반복
W=2 정상 학습 윈도우 9,691개. 테스트 이상 라벨로 K를 고르지 않는다.
Notes: scikit-learn Gaussian mixture model selection and EM: https://scikit-learn.org/stable/modules/mixture.html . 그림은 진동만 GMM W=2 seed=0의 실제 BIC 기록. BIC는 중첩 윈도우에서 독립 관측 가정의 한계가 있어 복잡도 선택의 실용적 기준으로 사용했다.

## Slide 21
이상점수와 경보 임계값
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
21
sₜ = −log p(zₜ)
θ = Q₀.₉₉(정상 보정 점수), 경보ₜ = [sₜ > θ]
정상 보정과 테스트의 분리
정상 보정 120클립에서 임계값을 정한다.
테스트에서는 점수가 임계값을 넘는 시점만 True로 기록한다.
진동만 W=2 seed=0의 임계값을 적용한다. 99백분위 규칙이 테스트 오탐률 1%를 보장하지 않는다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 22
진동 비교 모델의 시점별 경보
Method
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
22
Chart: 이상 fault_0002의 점수
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9
GMM 점수 | 58.4289 | 58.2962 | 34.4016 | 24.9 | 17.9381 | 25.9156 | 112.6723 | 203.0626 | 238.0062 | 214.7764 | 248.9678 | 333.7867 | 361.714 | 257.6896 | 108.0676 | 152.218 | 181.8161 | 191.9365 | 227.121 | 270.3681 | 277.75 | 401.6845 | 195.2005 | 93.0455 | 24.5591 | 19.0165 | 9.0762 | 17.0504 | 20.1177 | 27.4811 | 24.8199 | 23.0511 | 25.2812 | 12.2442 | 12.6956 | 12.1903 | 27.2434 | 16.7881 | 19.8451 | 16.8046 | 17.0808 | 14.2817 | 16.2271 | 14.2498 | 12.3779 | 13.502 | 13.4748 | 16.3808
임계값 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158 | 13.9158
현재 관측으로 재판단
0.0·0.1초: 준비 구간
0.2초부터 점수 계산
임계값 초과 시 True
다시 낮아지면 False
첫 경보 이후에도 재판단
실제 고장 onset은 미확인. 파형은 클립의 첫 관측부터 기록되며 최초 판단 대기도 포함한다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1. GMM W=2 seed=0, fault_0002. 이 클립은 EDA에도 사용한 설명 사례다. 전체 성능은 모든 테스트 클립으로 산출했다.

## Slide 23
시점별 평가와 조기경보 평가
Evaluation
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
23
모든 테스트 시점
F1 = 2TP / (2TP + FP + FN)
False alarm = FP / (FP + TN)
Miss = FN / (TP + FN)
이상 클립의 첫 경보
0.2·0.5·1·2초 이내 경보율
= 시간 내 경보한 클립 / 전체 21클립
지연 중앙값·P90 + 끝까지 미탐 수
정상 클립 경보율: 경보 클립 / 120
시점별 True/False를 유지한다. 첫 경보 이후 전부 True로 채우는 point adjustment를 사용하지 않는다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 24
베이스라인과 공통 평가 규칙
Evaluation
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
24
예측·재구축 비교
Persistence, AR, VAR_Ridge, AR_Relation, MLP32, LSTM32, GRU32
PCA_Recon, AE_Recon
거리·밀도·경계 비교
Mahalanobis, kNN20, GMM, KDE, LOF20
IsolationForest, OCSVM, RobustMAD
같은 분할 / stride=1 / 정상 보정 99백분위 / 준비 구간 무경보
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1. Kim et al., Towards a Rigorous Evaluation of Time-series Anomaly Detection, https://arxiv.org/abs/2109.05257 .

## Slide 25
반복 실험과 윈도우 비교
Evaluation
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
25
522개 실행 기록
학습 변동의 반복
MLP, LSTM, GRU, AE, GMM, IsolationForest: seed 0·1·2
나머지 결정론적 방법은 1회. 반복 결과는 평균 ± 표본 SD로 보고한다.
윈도우 탐색
W ∈ {1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30}
자연 운용과 학습·평가 시점 통제 조건을 함께 비교한다.
SD는 초기화·표본 추출에 따른 변동이다. 독립 고장에 대한 일반화 신뢰구간은 아니다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 26
센서 제거 실험: W=2
Experiments
전체 4,690시점 / seed 0·1·2 평균±표본 SD
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
26
입력 | F1 | 오탐 (%) | 0.5초 경보 (%)
3센서 | 0.9172 ± 0.0003 | 0.24 ± 0.04 | 100.00 ± 0.00
전류만 | 0.8986 ± 0.0004 | 0.11 ± 0.03 | 95.24 ± 0.00
진동만 | 0.7377 ± 0.0060 | 0.29 ± 0.00 | 76.19 ± 0.00
전류 단독으로도 높은 성능: 고장 신호와 수집 조건을 분리해 검증
진동만 결과는 전류 기록 차이의 영향을 줄인 비교 기준이다. 실제 고장 탐지 성능의 보증은 아니다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1. 신규 센서 검토는 동일 분할·표준화·BIC·보정 규칙, seed 0·1·2. 전류 기여가 높다는 결과이며 누수 발생 원인의 확정 증거는 아니다.

## Slide 27
전류 기록 형식의 차이
Experiments
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
27
정상 파일
전류 고유값 19,934개
1.1920929 배수 비율
약 1.90%
이상 파일
전류 고유값 340개
1.1920929 배수 비율
100.00%
측정·변환·저장 조건이 라벨과 함께 달라졌을 가능성
배수 판정: |c/1.1920929 − round(c/1.1920929)| < 0.01. 정확한 저장 방식과 원인은 미확인.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 28
높은 점수의 해석과 검증 한계
Experiments
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
28
확인한 현상
전류만 모델이 3센서 성능에 근접한다.
진동이 작은 이상 관측에서도 3센서 모델의 경보가 높다.
아직 확정할 수 없는 원인
전류의 고장 관련 변화와 기록 조건 차이를 현재 자료만으로 분리하기 어렵다.
진동이 조용하다는 사실만으로 고장 부재를 판단할 수도 없다.
정상·이상 날짜가 다른 한 기록: 독립 수집 조건 검증 필요
10Hz CSV 기록 간격은 확인. 전류의 원래 취득 주파수·필터·변환 과정이 없어 alias 원인은 미확정.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 29
센서별 조기탐지 비교
Experiments
W=2 누적 첫 경보율 / seed 평균
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
29
Chart: 클립 시작 후 누적 첫 경보
| 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2
진동만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73016 | 0.73016 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7619 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.85714
3센서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0.85714 | 0.98413 | 0.98413 | 0.98413 | 0.98413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
전류만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7619 | 0.7619 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238
진동만: 0.5초 76.19±0.00%. 전류 포함 경보율은 고장 관련 기여와 기록 조건 기여가 분리되지 않았다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1. 신규 W=2 센서 제거 실험. 전체21클립을 분모로 유지.

## Slide 30
진동만 모델의 최초 경보와 미탐
Experiments
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
30
0.20초
지연 중앙값
0.46초
지연 P90
3 / 21
끝까지 미탐 클립
평균 지연 0.3426 ± 0.0032초
seed 평균. 지연은 경보한 클립만 계산하므로 끝까지 미탐을 병기한다. 진동만 무경보를 실제 정상으로 해석하지 않는다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 31
기존 3센서 탐색: 윈도우와 판단 대기
Experiments
기존 3센서 결과 / 기록 조건 혼입 가능성을 포함한 탐색 수치
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
31
Chart: 윈도우별 F1
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30
GMM | 0.6652 | 0.91716 | 0.9278 | 0.8932 | 0.83857 | 0.79935 | 0.69562 | 0.60558 | 0.39142
Mahalanobis | 0.63514 | 0.89474 | 0.92335 | 0.89507 | 0.83962 | 0.80117 | 0.70201 | 0.60183 | 0.39142
LSTM32 | 0.56247 | 0.67006 | 0.63827 | 0.73822 | 0.79654 | 0.78254 | 0.68453 | 0.59193 | 0.35622
GRU32 | 0.56111 | 0.66224 | 0.60761 | 0.72892 | 0.7822 | 0.77995 | 0.68257 | 0.59679 | 0.37912
AE_Recon | 0.61782 | 0.60898 | 0.69604 | 0.75355 | 0.73371 | 0.7833 | 0.69457 | 0.60137 | 0.38624
긴 이력의 효과와 대기 비용이 동시에 작용한다. GMM 최고 평균 F1은 W=3, LSTM·GRU는 W=8.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 32
윈도우의 공정한 비교
Experiments
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
32
A. 자연 운용
각 W에서 가능한 전체 윈도우로 학습. 전체 4,690시점을 평가한다.
초기 관측 대기와 짧은 클립의 미탐을 포함한 실제 운용 비교다.
B. 평가 시점 통일
A의 학습 모델로 클립 index ≥ 30인 동일 후반 시점만 평가한다.
C. 학습부터 통제
학습·검증·보정·테스트 모두 index ≥ 30으로 통일한다.
학습 윈도우 2,914개, 공통 테스트 1,281시점으로 비교한다.
B/C는 짧은 이상 11클립을 제외한다. 후반 분리 성능을 실제 조기경보 성능으로 해석하면 안 된다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 33
3센서 오경보 사례: 큰 정상 신호
Experiments
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
33
Chart: 정상 normal_0570의 GMM 점수
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3
점수 | 15.629 | 9.1472 | 11.075 | 8.2408 | 17.52 | 22.3953 | 12.0132 | 14.5114 | 18.7765 | 29.5386 | 22.1532 | 16.0406 | 7.6654 | 6.9697 | 11.3051 | 7.5809 | 5.8748 | 7.5991 | 18.6773 | 20.052 | 17.7567 | 12.3527 | 7.7606 | 8.9497 | 8.6492 | 7.9993 | 6.313 | 7.8587 | 5.5815 | 9.2167 | 11.3409 | 9.8188 | 8.5805 | 5.9696 | 7.8976 | 10.3598 | 9.5182 | 11.1499 | 12.9103 | 10.9453 | 11.5505 | 9.9629
임계값 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028 | 15.0028
정상 경보의 조건
오경보 12시점은
정상 2클립에 집중한다.
평균 |전류|
오경보: 159.96
정상 무경보: 86.98
운전 부하·공정 단계 정보가 없어 원인은 미확정. 부하별 정상 보정이 향후 검증 후보다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1. GMM W=2 seed=0, normal_0570에서10FP, normal_0576에서2FP. 신호 동반 상승은 기술적 관찰이며 원인 규명이 아니다.

## Slide 34
3센서 사례: 첫 경보 성공과 시점 미탐
Experiments
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
34
82개 미탐 시점
42
초기 W=2 준비 구간
5
점수 계산 후 첫 경보 이전
35
첫 경보 이후 무경보 시점
21/21클립에 빠르게 경보해도, 모든 이상 시점에 경보하는 것은 아니다.
GMM W=2 seed=0: TP 518, FP 12, TN 4,078, FN 82. 첫 경보 이후에도 시점별 판단을 유지했다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 35
현장 적용: 경보와 점검 판단
Application
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
35
0.1초 단위 온라인 판단
센서별 수집·변환 조건을 먼저 확인하고 최근 이력의 GMM 점수를 계산한다.
경보 발생 시 파형·점수·운전 조건을 함께 저장한다.
점검 의사결정에 연결
작업자는 부하·운전 단계와 신호를 확인해 점검 또는 정지를 판단한다.
자동 정지 연계는 인터록과 전체 지연 검증이 필요한 후속 단계다.
현장 적용안이며 미실행 제안이다. 모델 추론·통신·제어 지연과 품질·비가동 감소 효과는 측정하지 않았다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 36
향후 확장과 현장 검증
Application
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
36
오경보 조건의 구체화
부하·공정 단계별 정상 분포와 임계값
전류만 / 진동만 / 3센서 제거 실험
동일 수집 조건의 정상·이상 기록에서
전류의 진단 기여를 다시 평가한다.
독립 고장과 실제 조치
다른 날짜·부하·독립 고장 기록 확보
실제 onset과 점검·수리 이력 연결
관측·통신·추론·조치 시간을 합쳐
현장에서 쓸 수 있는 선행시간을 확인한다.
현재 이상은 한 기록에서 나온 21클립이다. 날짜·운전 조건의 혼입 가능성 검증이 우선 과제다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 37
결론
Application
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
37
GMM의 센서 기여를 분리해 검토
진동만 F1 0.7377 ± 0.0060
전류만 F1 0.8986 ± 0.0004
높은 전류 기여와 기록 조건 차이의 혼입 가능성
3센서 F1 0.9172는 현장 성능으로 확정하지 않는다. 동일 수집 조건의 독립 고장에서 전류 활용을 재검증한다.
Notes: 실험 자료: seed_experiments/seed_summary.csv; WINDOW_ANALYSIS.md; SEED_RESULTS.md. 2026-10-07 완료. 비율 SD는 %p, n=3은 seed 0·1·2, 고정은 결정론적 n=1.

## Slide 38
참고문헌: 이상탐지와 평가
References
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
38
Pang et al. (2021)
Deep Learning for Anomaly Detection: A Review
ACM Computing Surveys, DOI 10.1145/3439950
Hundman et al. (2018)
Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and
Nonparametric Dynamic Thresholding, KDD
Malhotra et al. (2016)
LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor
Anomaly Detection, ICML workshop
Kim et al. (2022)
Towards a Rigorous Evaluation of Time-series
Anomaly Detection, AAAI
Notes: https://arxiv.org/abs/2007.02500
https://arxiv.org/abs/1802.04431
https://arxiv.org/abs/1607.00148
https://arxiv.org/abs/2109.05257

## Slide 39
참고자료: GMM 이론과 산업 배경
References
KAMP | Hydraulic pump anomaly detection
39
Stanford CS229
Mixtures of Gaussians and EM
https://cs229.stanford.edu/summer2022/cs229-notes7b.pdf
scikit-learn 공식 문서
Gaussian mixture models: EM, covariance, BIC
https://scikit-learn.org/stable/modules/mixture.html
Feintool 공식 자료
Successful Fineblanking: 공정의 세 힘과 센서 기반 설비 모니터링
www.feintool.com/wp-content/uploads/2023/06/Erfolgreich_Feinschneiden_EN.pdf
Notes: https://cs229.stanford.edu/summer2022/cs229-notes7b.pdf
https://scikit-learn.org/stable/modules/mixture.html
https://www.feintool.com/wp-content/uploads/2023/06/Erfolgreich_Feinschneiden_EN.pdf